## Slide 1: GINOP 6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja
Munkahelyi képzések megvalósítását segítő szakmai ajánlások és útmutatók

## Slide 2: Pneumatika 2021
A bemutatóban hivatkozott szakmai anyag kidolgozója: Kiss Elek

## Slide 3
I.
Bevezetés, alapfogalmak
Részletes tájékoztatás: https://kepezz.hu/VideoLibraryArticle/Details/30 (regisztráció után)

## Slide 4: alapfogalmak
A pneumatika tárgyalása során két fontos fogalmat kell egymástól elkülöníteni: a pneumatikát, illetve pneumatikus rendszereket.
Gyakorlati alkalmazhatóság és a pneumatikát napi szinten használó vállalkozások szempontjából főleg a pneumatikus rendszereknek van jelentősége.
A pneumatika a sűrített levegő hasznosítása mechanikai munka vagy vezérlés létrehozásának érdekében.
A pneumatikus rendszerek, olyan összetett rendszerek, melyek számos pneumatikus részegységet alkalmaznak olyan módon összekapcsolva, hogy azok használható egységet alkossanak.

## Slide 5: Pneumatikus rendszerek
Pneumatikus rendszerekkel az ipar számos területen találkozhatunk.
Gyakorlati alkalmazási példák:
élelmiszeripar
ipari automatizálás (legfontosabb alkalmazási terület)
légfékek (vasút és teherautók)
autómosók
megmunkáló gépek
A következő esetekben lehet szükség szakképzett, pneumatikus ismeretekkel rendelkező szakemberre egy vállalkozásnál:
a vállalkozás automatizálni szeretné a folyamatait
a rendszer karbantartása és felügyelete miatt
ha a vállalkozás rendelkezik kiépített pneumatikus rendszerrel vagy tervezi a kiépítését
ha több pneumatikus működtetésű géppel, esetleg robottal rendelkezik a vállalkozás

## Slide 6
II.
A pneumatikus rendszer
Részletes tájékoztatás: https://kepezz.hu/VideoLibraryArticle/Details/30 (regisztráció után)

## Slide 7: Alkalmazott szabványok
Az egyik, gyakorlati szempontból is fontos szabvány a DIN ISO 1219, ami az útszelepek egységes ábrázolását rögzíti.
A másik fontos szabvány, a DIN ISO 8573-1:2011, a sűrített levegő minőségével foglalkozik.
A pneumatika alkalmazása során a vállalkozásoknak minden esetben a vonatkozó szabványok betartásával kell eljárniuk. Mivel a vállalkozások jelentős része a pneumatikus rendszereket és a hozzá tartozó elemeket készen szerzik be, így a vásárolt termékek és rendszerek már megfelelnek a szabványoknak.

## Slide 8: Pneumatikus rendszerek alkalmazásának előnyei
levegő, mint alapanyag gyakorlatilag végtelen mennyiségben rendelkezésre áll
környezetbarát technológiának számít
könnyű szállíthatóság csővezetékekben, akár nagy távolságokra is
magas a megbízhatósága és a tartóssága: kevésbé sérülékeny, mint például egy elektronikus rendszer
durva körülmények között is tartós és biztonságos, így a pneumatika nagyon széles skálán alkalmazható a bányászattól az élelmiszeriparig
alkalmazása biztonságos, nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes, továbbá normál állapotban egészségre nem veszélyes.
túlterhelhető: A pneumatikus rendszer segítségével működő berendezések a meghibásodás veszélye nélkül túlterhelhetőek

## Slide 9: Alkalmazásának hátrányai
alacsony pontosság, ami miatt precíz pozicionálásra és helyzettartásra nem alkalmas
körültekintő előkészítést igényel a sűrített levegő előállítása, melynek során a szennyeződést és a nedvességet minden esetben el kell távolítani az alkalmazott levegőből
viszonylag hangos a kipufogás, azonban ezt a problémát az alkalmazott hangtompító elemekkel elfogható szinten lehet tartani
Bár a pneumatikus rendszer kiépítése költséghatékonyan megoldható, és a komponensek viszonylag olcsók, a rendszer üzemeltetése költségesnek mondható. Ennek oka, hogy a működéshez elengedhetetlen sűrített levegő előállításához szükséges kompresszor működtetése nagy áram felvétellel jár.

## Slide 10
III.
A pneumatikus rendzser felépítése
Részletes tájékoztatás: https://kepezz.hu/VideoLibraryArticle/Details/30 (regisztráció után)

## Slide 11: Felépítés
A pneumatikus rendszerek összetett rendszerek, számos részegységet kell tartalmazzanak, hogy az egyszerű, környezetünkben is megtalálható levegőből sűrített levegőt képezzenek, majd azzal munkát tudjanak végezni.
Ezek a részegységek legegyszerűbben működés szerint csoportosíthatók, a következők szerint:
Levegőellátás: ide sorolunk gyakorlatilag mindent, ami a sűrített levegő előállításához szükséges. Tipikus részegységei: kompresszor, légszárító, levegőelőkészítő egység.
Vezérlés: ennek a fázisnak a feladat, hogy a sűrített levegő például a megfelelő logika mentén működjön vagy megfelelő mennyiségben jusson el a munkavégző egységekig. Ide főként a szelepeket sorolhatjuk.
Munkavégzés: A konkrét munkavégzéshez szükséges részegységek halmaza. Ide tartoznak a különböző munkahengerek, illetve egyéb speciális eszközök felhasználási területtől függően

## Slide 12: Sűrített levegő
Előállítás: a sűrített levegő előállítására szolgáló berendezések a kompresszorok, más néven a légsűrítők, melyek a levegőt a kívánt nyomásra komprimálják.
Alapvetően a kompresszoroknak két típusát különböztetjük meg:
áramlásdinamika elvén működő kompresszorok
térfogat-kiszorítású kompresszorok
A kompresszorok fontosabb jellemzői:
szállított levegő mennyisége (légszállítás)
üzemi nyomás
teljesítményfelvétel
működési elv
Sűrített levegőnek nevezzük az olyan nyomású levegőt, melynek nyomása az atmoszférikus nyomásnál magasabb. A sűrített levegő legfontosabb felhasználási területe az ipari folyamatok, gépek működtetése és a robotizáció.

## Slide 13: Sűrített levegő
Kezelés:
az első levegőkezelési szakasz a bemeneti levegő szűrése
a másik fontos levegőkezelési szakasz a sűrített levegő szárítása a kompresszor után
A szárításnak több lehetősége van:
hűtveszárítás
abszorpciós szárítás
adszorpciós szárítás
A sűrített levegőnek tisztának és száraznak kell lennie, hogy a pneumatikus rendszer kopását és a karbantartási intervallumát csökkenteni lehessen.

## Slide 14: Vezérlők, szelepek
Ezek a szelep lehetnek:
jeladók (nyomógombok, érzékelők)
levegőáramlás útjának beállítói, irányítói (útszelepek, logikai szelepek)
erősítők (útszelepek)
levegő nyomásának állítói
levegő térfogatának beállítói
A levegőelőállítás és a végrehajtó elemek között olyan elemek helyezkednek el, melyek több szempontból is szabályozni tudják a végrehajtó elemekhez jutó sűrített levegőt.

## Slide 15: Végrehajtó elemek
A végrehajtó elemeket a következő részcsoportokra tudjuk osztani:
lineáris mozgás megvalósítására alkalmas végrehajtó elemek, ami a gyakorlatban a munkahengereket jelenti
forgó mozgás megvalósítására alkalmas végrehajtó elemek, ami a gyakorlatban a légmotorokat és a forgóhengereket jelentik
speciális munkavégzők, melyeket tipikusan egy-egy speciális feladat létrehozása érdekében fejlesztettek ki
A végrehajtó elemek feladata a pneumatikus energia átalakítása mechanikus energiává, hogy a levegő hasznos munkát tudjon végezni.

## Slide 16
IV.
Elektropneumatika
Részletes tájékoztatás: https://kepezz.hu/VideoLibraryArticle/Details/30 (regisztráció után)

## Slide 17: Elektropneumatikus vezérlés

## Slide 18: Elektropneumatikus (relés) vezérlések
A rendszer két részből tevődik össze: egy pneumatikus és egy elektromos részből.
A hagyományos relés vezérlések helyett manapság PLC vezérlőket alkalmaznak, mellyel kevesebb huzalozással megbízhatóbb, rugalmasabb, olcsóbb, univerzálisabb vezérléseket lehet felépíteni.

## Slide 19: Elektronika – pneumatika - hidraulika összehasonlítása

## Slide 20
V.
Elérhető képzések a pneumatika témakörben
Részletes tájékoztatás: https://kepezz.hu/VideoLibraryArticle/Details/30 (regisztráció után)

## Slide 21: Elérhető képzések
Egyetemi szinten a gépészmérnöki és járműmérnöki alap- és mesterképzés tantervében szerepel a pneumatika. A tananyag mélysége szakiránytól függ, de az említett képzéseken végzett hallgatóknak a képzés után rendelkezniük kell legalább minimális tudással a területet illetően.
A pneumatika széles körben alkalmazott technológia, így az oktatás rendszerben istöbb helyen lehet találkozni vele, legyen szó kizárólag pneumatikával foglalkozó képzésekről, vagy más területet bemutató, de a pneumatikát is érintő képzésről.
A mai Országos Képzési Jegyzék (OKJ) kínálatban nem szerepel szigorúan pneumatikára irányuló OKJ képzés. Egyes, ezt a szakterületet is magába foglaló témájú képzésekben (gépkezelői, hidraulikai, gépészmérnöki) azonban találhatóak pneumatikával foglalkozó részek. Egyes, gépészmérnöki, gépész technikusi és esetleg egyéb témájú képzésekben ettől függetlenül említésre kerülhet.

## Slide 22: Elérhető képzések
Korábban a 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet szabályozta és definiálta a különböző modulokat, több OKJ képzésnél megjelent a 10004-12-es azonosítószámú Pneumatikus és hidraulikus rendszerek modul, azonban ez a kormányrendelet már hatályon kívüli.
A gépészeti témájú képzéseket az említett melléklet 73-85 sorában találjuk, pl. CNCprogramozó, gépész technikus, gépgyártás-technológiai technikus, stb., ezekben előfordulhatnak pneumatika releváns részek.
Szakmai középiskolákban is gyakran előfordul az alapszintű pneumatika képzése. Gépészeti szakközépiskolákban a tanulók megismerkednek az alapvető fogalmakkal és a téma lényegesebb részleteivel.
Az OKJ képzéseket és a szakképzéseket a 150/2012 kormányrendelet, a 12/2020 kormányrendelet és a 2019. évi LXXX. törvény szabályozza. A szakmajegyzéket a 12/2020. évi kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A vonatkozó törvények 2020. év során változtak.

## Slide 23: Elérhető képzések
Általában a képzések minden esetben tartalmazzák a következőket:
elméleti alapokat a pneumatikával és a pneumatikus rendszerekkel kapcsolatban
a pneumatikus rendszerek felépítéseit
a pneumatikus rendszerek elemeit és egységeit
A képzések fő úttörői az egyes gyártók, melyek saját, specifikus képzéseket tesznek elérhetővé a termékeiket használók számára. Ezek a képzések önköltséges tanfolyamok, melyeken teljes mértékben az adott gyártó által kidolgozott tematikát adják le.

## Slide 24: Szakmai elvárások
a hallgató a képzés végére ismerje meg a pneumatika általános elméleti alapjait.
a hallgató a képzés végére ismerje a pneumatika általánosan alkalmazott elemeit
a hallgató a képzés végére legyen birtokában a releváns jelölések, mértékegységek, nagyságrendek ismeretének
a hallgató a képzés végére legyen képes a pneumatikus rendszerek elméleti ismereteit az üzemeltetői munkája során alkalmazni
a hallgató a képzés végére legyen képes a pneumatikus vezérlő elemek, kiegészítő elemek, berendezések, alapkapcsolások, folyamatok ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani
a hallgató a képzés végére legyen képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során

## Slide 25: Jogszabályi előírások
Általánosan az OKJ képzéseket, a szakképzéseket és a felnőttképzési rendszert a 150/2012 kormányrendelet, a 11/2020 kormányrendelet, a 12/2020 kormányrendelet és a 2019. évi LXXX. törvény szabályozza. A szakmajegyzéket a 12/2020. évi kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A vonatkozó törvények 2020. év során változtak.
A pneumatika elméletéről szóló képzésekre és gyakorlatokra vonatkozóan nincsenek jogszabályi előírások. Ennek következtében a képzés hosszát, témaköreit, tematikáját, elméleti és gyakorlati részének elosztását, elvégzett gyakorlatokat a képzést szervező határozza meg.

## Slide 26
VI.
Képzések javasolt felépítése
Részletes tájékoztatás: https://kepezz.hu/VideoLibraryArticle/Details/30 (regisztráció után)

## Slide 27: Javasolt tematika
A pneumatikai elméleti alapjai
A pneumatikus rendszer felépítése és elemei
Elektropneumatika
Pneumatikus jelölése
Pneumatikus rendszerek kialakítása
Üzemeltetés, karbantartás, szervizelés
A javasolt modulok logikailag is követik egymást, a képzések során az itt ismertetett modul sorrend tartása javasolt.

## Slide 28: A pneumatika elméleti alapjai
A modul célja a pneumatikával kapcsolat alapok bemutatása. A modul során a résztvevő megismerkedhet az alapfogalmakkal, definíciókkal és alapvető működési elvvel. A bemutatott tananyag elengedhetetlen a többi modul elvégzéséhez.
Modul tartalma:
pneumatikai, fizikai, és a gyakorlati alkalmazás során fontos fogalmak definiálása
előnyök, hátrányok ismertetése, kitérve a hidraulikus rendszerekkel való összehasonlításra
alkalmazási területek, ipari esettanulmányok, gyakorlati példák

## Slide 29: A pneumatikus rendszerek felépítése
A képzés célja a pneumatikus rendszerekkel kapcsolatos fogalmak és rendszer részegységeinek részletes bemutatása, hogy a képzésen résztvevő átfogó képet kapjon a teljes rendszer felépítésétől a levegő előállításától, annak felhasználásáig.
Modul tartalma:
a pneumatikus rendszer és annak részeinek bemutatása
sűrített levegő előállításának és kezelésének lehetőségei, bemutatva a különböző kompresszor és légszárító típusokat és azok főbb tulajdonságait
vezérlők és szelepek ismertetése, azok működési alapelvei
végrehajtó elemek különböző típusainak bemutatása, és gyakorlati példa az ipari alkalmazhatóságukra
a pneumatikus rendszerek működésének gyakorlati bemutatása

## Slide 30: elektropneumatika
A modul célja a képzésen résztvevőket az elektropneumatikai alapjaival és az iparban gyakran alkalmazott elektrompneumatikus eszközökkel és megoldásokkal megismertetni. A modul kitér a programozható vezérlők (PLC) működési alapjaira is, továbbá a résztvevők betekintést nyerhetnek egy PLC-vel vezérelt elektropneumatikus rendszer felépítésébe és működtetésébe.
Modul tartalma:
elektropneumatikus szelepek és végrehajtók bemutatása
elektrotechnikai és szabályozástechnikai alapismeretek
elektromos építőelemek és azok használatának alapjai (jeladók, szenzorok, jelfeldolgozók)
a programozható vezérlők alkalmazása és működési alapelve
PLC vezérelt pneumatikus rendszerek működésének bemutatása, és felépítésének alapjai

## Slide 31: Pneumatikus jelölések
A modul célja a pneumatikában alkalmazott jelölések ismertetése, hogy a résztvevő képes legyen a pneumatikus kapcsolási rajzok értelmezésére és szükség esetén egyszerűbb pneumatikus kapcsolási rajzok készítésére.
Modul tartalma:
pneumatikus jelölések alapjainak, és alkalmazott szabványoknak az ismertetése
pneumatikus jelölések részletes bemutatása
egyszerűbb kapcsolási rajzok értelmezése, végig követve a levegő útját a különböző esetekben

## Slide 32: Pneumatikus rendszerek kialakítása
A modul célja a pneumatikus rendszerekkel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elmélyítése az első négy modulban ismertetett elméleti alapokra építve. A résztvevő elsajátítja egy egyszerűbb pneumatikus rendszer önálló felépítésének gyakorlati alapjait.
Modul tartalma:
a rendszer felépítésének alapjainak és a pneumatikus rendszerek fizikai korlátainak megismerése
egy összeállított rendszeren a rendszer működésének megismerése az egyes elemek működésének ismertetése mellett
egy egyszerűbb rendszer felépítése a képzésen résztvevő hallgatók bevonásával
ipari esettanulmányok, gyakorlati példák

## Slide 33: Üzemeltetés, karbantartás, szervizelés
A modul célja a pneumatikus rendszerek üzemeltetési, karbantartási és szervizelési alapelveinek bemutatása.
Modul tartalma:
a rendszer üzemeltetésének alapjai
karbantartási alapok, meghibásodáshoz vezető tényezők kiküszöbölésének lehetőségei
a sűrített levegő minőségével kapcsolatos követelmények és azok biztosításának lehetőségei
a pneumatikus rendszerek gazdaságos üzemeltetésének főbb szempontjai
pneumatikus rendszerek üzembe helyezésének előkészítése, és az ezzel kapcsolatos feladatok ismertetése a teljes élettartamra, mint a különböző alkatrészek beállítása, javítása és cseréje
hibakeresési és javítási tudnivalók, praktikus gyakorlatok és szisztematikus hibakeresés
az üzemeltetéssel, karbantartással és szervizeléssel kapcsolatos szabványok és előírások
ipari példák, esettanulmányok

## Slide 34
VII.
Versenyelőnyök, versenyhátrányok
Részletes tájékoztatás: https://kepezz.hu/VideoLibraryArticle/Details/30 (regisztráció után)

## Slide 35: Képzéssel Megszerezhető versenyelőnyök
egy széleskörben alkalmazható technológia mélyebb ismerete szerezhető meg
gyártó cégeknél lehetőség nyílik automatizációs feladatok cégen belüli megvalósítására, amivel hatékonyabbá és gyorsabbá tehető a termelés és a munkaerőköltség oldalon megtakarítást eredményezhet
a képzésen megszerezhető tudás által a pneumatikus hálózat kiépítése a vállalkozásnál egyszerűbbé válik
kiépített rendszer esetén, annak fejlesztése, üzemeltetése és karbantartása leegyszerűsödik
a tanfolyam sokrétű, így az alapismereteken túl, további lehetőségek nyílnak meg a vállalkozás számára

## Slide 36: Képzés elmaradásából származó versenyhátrányok
ismert fejlesztési lehetőség esetén a munkavállalóknak és a tulajdonosnak saját tapasztalatok és könyvekben/interneten fellelhető anyagok alapján kell megtanulniuk a technológiát. Ez rengeteg felesleges költség és idő
amennyiben a vállalkozás nem is tud a fejlesztési lehetőségről, az a vállalkozás versenytársakhoz képesti lemaradáshoz vezethet.

## Slide 37
VIII.
Összefoglalás
Részletes tájékoztatás: https://kepezz.hu/VideoLibraryArticle/Details/30 (regisztráció után)

## Slide 38: összefoglalás
A pneumatika alkalmazása az iparban rendkívül elterjedt, így a vállalkozásoknak kiemelten kell foglalkozniuk a pneumatikával kapcsolatos tudásbázis felépítésével és annak naprakészen tartásával.
Az általános célú használaton túl, főként az ipari automatizálás egyre növekvő jelentősége miatt, a pneumatikus megoldások egyre bonyolultabb alkalmazása a jellemző, ami a vállalatok versenyképességét és hatékonyságát is befolyásolja.

## Slide 39: Részletes tájékoztatásért látogasson el a www.kepezz.hu oldalra MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA info.ginop617@mkik.hu